www.bellalarm.eu

MG 5000

MG 5050

SP5500

Korisničko uputstvo                          SP6000

SP7000

Objašnjenje šifratora(tastature)

Tastatura pokazuje sve informacije operacija sistema. Korisnik rukuje alarmnim sistemom pomoću tastature. Tastatura  konstantno informiše o statusu alarmnog sistema i odobrava korisniku različite opcije (provera, podešavanje i programiranje korisničkih šifara). Takođe, memoriše događaje pokazane posle prijave i analizira režim rada sistema za dijagnostiku.

Funkcionalni tasteri

Ovi tasteri se koriste za uključivanje sistema, unošenje komandi, izmene u podešavanju komandi ili proveravanje kroz razvoj događaja.

SLEEP,TBL,MEM,BYP,STAY,CLEAR,ENTER,ARM,OFF,

Zvučni signali

Šifrator emituje zvučne signale u raspoznavanju aktivnosti korisnika. Navedeni signali prikazani su u tabeli:

| Zvuk | Sekvenca | Opis |
| --- | --- | --- |
| Kratak bip | Samo jednom | Pritisnut neki taster |
| Tri kratka bipa | Samo jednom | Operacija unešena uspešno |
| Dugačak bip | Samo jednom | pogrešna operacija ili pogrešan taster |
| Bipkanje | Ulazno ili izlazno vreme | Izlazno vreme - upozorava da se mora napustiti štićeni objekat. Ulazno vreme - upozorava da se mora isključiti sistem |

#### Pokazivači

Postoji više pokazivača o statusu sistema.

Pokazivači zona, BROJEVI    1 2 3 4 5 6 7 8 9 0.

Pokazivači particija, LED 1 I 2.

Pokazivači statusa, tasteri TBL,MEM,BYP,STAY,SLEEP,OFF,ARM,SLEEP,

Pokazivač gradskog 220 V napajanja

Pokazivač READY

Daljinska komanda REM 1                   Daljinska komanda REM 2                         Daljinska komanda REM 15

Upozorenje: Ako ste započeli pogrešnu operaciju, pritiskom na <CLEAR> vraćate se na prethodno stanje.

Kako uključiti sistem pre izlaska?

Priprema sistema za uključenje

Crveni indikator <OFF> treba da svetli. Ovaj pokazivač svetli samo kada su sve zone zatvorene (sva vrata, izlazi i prozori, senzori u zaštićenim prostorijama ukinuti ili bajpasovani). Tada je sistem spreman da se uključi. Ako crveni indikator <OFF> ne svetli, zone 1-0 svetle i pokazuju otvorenu zonu, tj. dešavaju se pokreti u tim prostorijama.

Treba zatvoriti otvorene zone ili ih bajpasovati.

PAŽNJA: Bajpasovane zone nisu zaštićene.

Uključivanje sistema

Pre napuštanja prostorije treba uključiti sistem. Kada je sistem spreman, <OFF> svetli,uneti korisničku šifru za uključivanje sistema.

Aktivira se izlazno vreme koje prethodi uključenju sistema. Tokom izlaznog vremena čuje se bipkanje koje pokazuje da sistem još uvek nije uključen i podseća da treba napustiti štićenu prostoriju.

Pokazivač ARM na particiji 1 zasvetli kada je sistem uključen.

Ili,ako se koristi daljinska komanda,pritisnuti taster,na kome je nacrtan crveni katanac.

Brzo uključenje

Kada je sistem spreman (kada svetli OFF) pritisnuti taster <ARM> za uključenje. Pokazivač ARM zasvetli kada je sistem uključen.

NAPOMENA: ova opcija je dozvoljena samo ako Vaš instalater to omogući !!!

Ukoliko je uključena funkcija evidencije korisnika pri aktiviranju sistema, ova funkcija je onemogućena.

Ili,ako se koristi daljinska komanda,pritisnuti taster,na kome je nacrtan zeleni katanac.

Isključenje sistema

Uneti korisničku šifru.  Pokazivač ARM  se isključuje,a počinje da svetli OFF.

Kako uključiti sistem kada se ostaje kući?

Uključenje sistema u Stay modu

Ovaj tip uključenja sistema se koristi kada nekoga ima u zaštićenoj prostoriji. Tom prilikom će unutrašnji pokreti biti ignorisani od strane sistema.

Kada je sistem spreman, pritisnuti taster <STAY>,a zatim uneti korisničku šifru.

Ako se koristi daljinska komanda,pritisnuti tastere  I  II   istovremeno.

Brzi Stay

Kada je odobren od strane instalatera pritisnuti taster <STAY>  za uključenje sistema. Tokom izlaznog vremena može se napustiti prostor. Ako se ne napusti prostor, može se poništiti ulazno/izlazno vreme pritiskom na taster <ENTER>. Kratko bipkanje prestaje i sistem je uključen trenutno, a pokazivač treperi pokazujući da je sistem uključen u STAY radu.

NAPOMENA: ova opcija je moguća samo ako je Vaš instalater to omogućio !!!

Isključenje sistema

Uneti korisničku šifru ili pritisnuti taster <STAY> ako je odobren od strane instalatera.

Pokazivač STAY ne svetli,pokazujući da je sistem isključen.

Uključivanje particija

Zaštićen prostor može biti grupisan na dve odvojene partiicije (A i B).

Sistem može biti grupisan za odvojene korisnike u poslovnim prostorijama, kancelarijama u sastavu kuća, različitim sobama u kući itd.

Za uključenje particije A uneti korisnički kod za A.

Za uključenje particije B uneti korisnički kod za B.

Bajpasovanje zona

Može se bajpasovati bilo koja zona koja nije zatvorena. Takođe se može bajpasovati neispravna zona dok se ne popravi.

Za bajpasovanje zone pritisnuti taster <BYP>, uneti broj zone koju želimo bajpasovati, i taster <ENTER>,  nakon čega će pokazivač BYP  trepereti čime pokazuje da je sistem u bajpas modu.

Da bi se nakon bajpasovanih zona aktivirao alarm za ostale aktivne zone, ukucati šifru i <ENTER>, ili <ARM> ako je dozvoljeno brzo uključenje, nakon bajpasovanja. Standardnim isljučenjem sistema šifrom i <ENTER> dekativira se bajpasovanje zona.

Za isključenje bajpasa bez obzira na aktiviranje celog sistema pritisnuti <BYP>, uneti broj zone koje su bile bajpasovane (tj. one za koje pokazivači pokazuju da su u bajpas modu) i <ENTER>.

NAPOMENA: Isključenje sistema automatski isključuje Bajpas.

Kako koristiti zvono (ako je odobreno od instalatera)

Kada je neka zona(koja je podešena) otvorena,tastatura upozorava korisnika o povredi te zone,

odnosno da je neko ušao u objekat.

Pritisnuti 3 sek broj zone koja želite da bude zvučna.Isključenje je isti postupak kao kod uključenja.

Hitna upozorenja

Najbolje je da tastere sa specijalnim funkcijama programira Vaš instalater kako bi oni u potpunosti odgovarali Vašoj individualnoj situaciji. Ova opcija se najčešće koristi u paničnim situacijama, kako bi aktivirala spoljnu sirenu i možda pozvala stanicu za nadzor.

Kako aktivirati Panik alarm?

Pritisnuti istovremeno tastere 1 i 3.

### Kako aktivirati alarm Hitne pomoci ?

### Pritisnuti istovremeno tastere 4I 6.

### Kako aktivirati požarni alarm?

### Pritisnuti istovremeno tastere 7 I 9.

### Opšta pretnja ili prinuda

### Ako ste primorani da deaktivirate sistem pod pretnjom, morate uneti prinudnu šifru pre unošenja korisničke šifre da bi ste aktivirali telefonski javljač. Ova šifra povećava Vašu uobičajnu šifru za još jedan broj. Ako je Vaša šifra 345, a 8 je Vaša prinudna šifra, onda će unošenje 8345 izmeniti Vašu šifru. Ova modifikovana šifra će deaktivirati sistem na uobičajan način, ali će istovremeno aktivirati javljača da nečujno prijavi ''prinudnu situaciju'', bez izazivanja sumnje (za detalje obratite se instalateru).

### Kako  čitati poruke sistema?

### Kada gledate događaje u memoriji, potrebno je da na tastaturi pritisnete <MEM>  čime će se na displeju pojaviti poruke sistema. Ako je sistem pokazivač ON (uključen), a istovremeno ni jedna druga zona nije uključena, znači da nije bilo alarmnog stanja. Kada je pokazivač zone uključen (ON),  to pokazuje da sistem nije oštećen. Pokazivači od 1 do 8 su određeni za pokazivanje stanja sistema, što je prikazano u tabeli:

Kako pročitati poruke problema?

Svaku grešku ili neoubičajen događaj može pokazivati poruka problema ili TBL pokazivač svetli,a

tastatura zvučnim signalom,svakih pet sekundi obaveštava da je problem u toku.

NAPOMENA: Pri nestanku napajanja 220V  pokazivač (žuta led)ne svetli . Nakon dolaska električne energije pokazivač svetli .

( 1 ) Bežični senzor slaba baterija: baterija u jednom ili više senzora je slaba I trebalo bi je  zameniti

Pritiskom na broj 1 saznajemo koji je senzor u pitanju.

( 2 ) Sistemsko napajanje:  postoji pet tipova problema ove vrste

1.slaba baterija za rezervno napajanje

2.trenutno nema 220V gradsko napajanje

3.preveliko opterećenje na nekom od elemenata sistema

4.bežična tastatura nema gradsko 220V napajanje

5.slaba baterija u bežičnoj tastaturi

( 3 ) Problem sa sirenom: presečena instalacija ili neispravna sirena

( 4 ) Problem u komunikaciji:neispravna telefonska linija ili nije predat izveštaj monitoring centru

( 5 ) Sabotaža nekog modula:otvoren je neki od senzora u sistemu

( 6 ) Sabotaža nekog modula: presečen je neki od kablova sistema ili je skidan neki element

( 7 ) Požarna zona-problem: problem na instalaciji nekog protivpožarnog senzora

( 8 ) Sistemski sat:  potrebno je podesiti datum I vreme

( 9 ) Problem sa bežičnim senzorom: neispravna komunikacija centrale I bežičnog senzora

(10)Problem bežične komunikacije: neispravna komunikacija između centale I nekog modula

(16)Problem bežične komunikacije:neispravna komunikacija između centrale I tastature

(SLEEP)Problem sa tastaturom:problem sa žičanom tastaturom(skidana ili presesečen kabl)

Kako promeniti ili dodati šifre?

- O glavnoj korisničkoj šifri

Fabrička početna glavna šifra (1234) je namenjena za preliminarnu kontrolu (za pripremu sistema). Nakon što je centrala instalirana i puštena u rad, šifra može biti zamenjena bilo kojom šifrom koja je poznata glavnom korisniku. Glavni korisnik određuje 32 korisničke šifre. Za ograničavanje pristupa sa glavnom šifrom može se tražiti od instalatera da odredi nekoliko korisničkih profila.

- Lista pristupa

  - Korisnička šifra ima dozvolu za particijuA i/ili prostor B.

  - Može aktivirati i/ili deaktivirati sistem .

  - Može aktivirati i/ili deaktivirati sistem u STAY modu.

  - Može menjati samu šifru.

  - Može menjati ostale korisničke šifre.

Kako promeniti glavnu šifru?

Pritisnuti<      > a zatim uneti glavnu(MASTER KOD) šifru.Sistem ulazi u mod za programiranje. Uneti dvocifreni broj korisničke šifre(vidi tabelu 2.)koja sekcijom označava redni broj šifre i koristeći numeričku tastaturu,ukucati novu šifru(4 cifre),zatim ponovo ukucajte novu šifru i pritisnite taster

<ENTER>.Za izlazak iz programiranja,pritisnite <CLEAR> tri puta.

PRIMER: za promenu glavne MASTER šifre

Pritisnite taster      MASTER ŠIFRA  1   ukucajte novu šifru  ponovite novu šifru  CLEAR tri puta

Kako dodati ili promeniti korisničku šifru?

Pritisnuti taster <       >, uneti glavnu šifru, Izabrati broj korisnika  (od 02  do 32) iz tabele 2 za dodavanje ili promenu šifre. Ukucajte četvorocifreni broj,zatim ponovite isti taj broji pritisnite  <ENTER>. Ako na toj adresi već postoji šifra, biće prikazana na šifratoru. Unošenjem nove šifre briše stara.

Kako poništiti korisničku šifru?

Pritisnuti taster <     >, uneti master kod,a zatim  uneti  redni  broj   šifre koju želite obrisati iz tabele broj 2.Pritisnuti taster <SLEEP>osam puta.Čuće se tri bipa kao potvrda,a zatim pritisnuti taster <CLEAR> da bi ste izašli programiranja.

1            Glavna Master šifra              namenjena je vlasniku alarmnog sistema I samo ona može menjati ili brisati šifre

2            Master 1                                 glavna šifra za particiju 1,ali ne može menjati šifre

3            Master 2                                 glavna šifra za particiju 2,ali ne može menjati šifre

4            korisnik broj 4                       obična korisnička šifra

5            korisnik broj 5                       obična korisnička šifra

6            korisnik broj 6                       obična korisnička šifra

7            korisnik broj 7                       obična korisnička šifra

8            korisnik broj 8                       obična korisnička šifra

9            korisnik broj 9                       obična korisnička šifra

Tabela broj 2.

01                     korisnik

02                     korisnik

03                     korisnik

04                     korisnik

05                     korisnik

06                     korisnik

07                     korisnik

08                     korisnik

09                     korisnik

10                     korisnik

11                     korisnik

12                     korisnik

13                     korisnik

| Zona | Naziv zone |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |
| 10 |  |
| 11 |  |
| 12 |  |
| 13 |  |
| 14 |  |
| 15 |  |
| 16 |  |
| 17 |  |
| 18 |  |
| 19 |  |
| 20 |  |
| 21 |  |
| 22 |  |
| 23 |  |
| 24 |  |
| 25 |  |
| 26 |  |
| 27 |  |
| 28 |  |
| 29 |  |
| 30 |  |
| 31 |  |
| 32 |  |

beleške

BELL ALARM S.Boraca 38,35213 DESPOTOVAC,+ 381 35 614081 +381 63 608739 WWW.BELLALARM.EU e-mail: office@bellalarm.eu

Za štampu male knjižice:

2 strane na A4 listu:

12,1,10,3,8,5

2,11,4,9,6,7